## Slide 1
 | IP | IP Interface clock name | Clock Node | Default Clock (MHz) | Clock Source on reset | Application Clock Source | Application Frequency MHz | Mux
1 | RFE CM7 | AXI | RFE_SYS_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 160 | 0
 |  | AHBP |  |  |  |  | 160 | 0
 |  | AHBS |  |  |  |  | 160 | 0
2 | WDMA | AXI | RFE_SYS_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 160 | 0
 |  | PCLK | RFE_SYS_DIV2_CLK | 24 |  |  | 80 | 0
 |  | sample_clk | dma_sample_clk | 24 |  |  | 80 | 0
3 | SPI | hclk | RFE_SYS_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 160 | 0
 |  | pclk | RFE_SYS_DIV2_CLK | 24 |  |  | 80 | 0
 |  | sclk | RFE_SPI_SCLK | 48 | XTAL_CLK |  | 160 | 1
4 | Timing Engine | pclk | RFE_SYS_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 160 | 0
5 | Chirp Control | pclk | RFE_SYS_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 160 | 0
6 | Sweep Control | pclk | RFE_SYS_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 160 | 0
7 | EIM | ips_clk | RFE_SYS_DIV4_CLK | 12 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 40 | 0
8 | ERM | mem_clk | RFE_SYS_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 160 | 0
9 | STM |  | RFE_SYS_DIV2_CLK | 24 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 80 | 0
10 | PIT |  | RFE_SYS_DIV2_CLK | 24 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 80 | 0
11 | INTM |  | RFE_SYS_DIV4_CLK | 12 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 40 | 0
12 | LPUART | pclk | RFE_SYS_DIV4_CLK | 12 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 40 | 0
 |  | lpuart_clk | RFE_SYS_DIV2_CLK | 24 |  |  | 80 | 0
13 | FLEXIO | pclk | RFE_SYS_DIV4_CLK | 12 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 40 | 0
 |  | flexio_clk | RFE_SYS_DIV2_CLK | 24 |  |  | 80 | 0
14 | SWT | ips_clk | RFE_SYS_DIV4_CLK | 12 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 40 | 0
 |  | ipg_clk_swt | RFE_SYS_DIV4_CLK | 48/40 |  |  | 40 | 0
15 | CSI | clk_rx | CSI_ACCEL_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 320 | 2
 |  | tx_esc_clk | CSI_TXCLK_ESC | 3 |  |  | 20 | 2
 |  | rx_esc_clk | CSI_RXCLK_ESC | 24 |  |  | 160 | 2
 |  | PCLK | RFE_SYS_DIV2_CLK | 24 |  |  | 80 | 0
16 | PPE | aclk | CSI_ACCEL_CLK | 48 | FIRC_MUXED_CLK | RFE_MCGEN_CLK640 | 320 | 2
 |  | ipg_clk | RFE_SYS_DIV2_CLK | 24 |  |  | 80 | 0